## Slide 1: Škola za medicinske sestre Vinogradska Zdravstvena njega kirurškoga bolesnika opća
Kirurški instrumenti
Josip Božić mag.med.tech.

## Slide 2
Ishodi :
1. Opisati i objasniti svrhu previjanja kirurške rane.
2. Opisati i objasniti zadaće sestre pri previjanju kirurške rane.
3. Objasniti pripremu i pripremiti: bolenika, prostor, osoblje, pribor za previjanje.
4. Opisati i objasniti i izvesti postupak previjanja kirurške rane.

## Slide 4: Kirurški instrument
Pomagalo od nehrđajućeg čelika koji se koristi pri kirurškoj operaciji
Sva oruđa koja se upotrebljavaju u operativnom polju
Materijal, oblik i veličina su prilagođeni funkciji
Imena po izumiteljima
Opći
Specijalni

## Slide 5: Zajednički zahtjevi
Lako i brzo čišćenje
Mogućnost autoklaviranja
Čvrstoća
Jednostavnost
Uporabnost za više vrsta operacija

## Slide 6: Funkcionalni i držeći dio

## Slide 7: Instrumenti za prekid tkiva skalpeli, škare,žlice, pile

## Slide 8
Skalpel-kirurški nož
Služi za oštri prekid tkiva
Drži se kao olovka

## Slide 9: Škare
Sastavljeni instrument
Tupe, zavinute, ravne, kratkokrake, dugokrake, angulirane, širokokrake, uskokrake
Funkcija je oštro prekidanje tkiva ili tupo razmicanje

## Slide 11: Kirete
Jednostavni instrument u obliku žličice
Funkcija je trganje i odstranjivanje nevitalnog tkiva

## Slide 12: Hvataljke
Drže tkivo ili predmete
Ne škode tkivu
Hvataljka za čišćenje
Kirurška pinceta-osnovni instrument u kirurgiji (ne ranjive strukture kao žile, živci)
Anatomska pinceta (polaganje različitih materijala, primanje konaca, primanje ranivih struktura)
Pean (zatvaranje krvarećih žila, primanje tkiva, držanje konca, tupo razmicanje tkiva)
Iglodržač (držanje i vođenje igle kroz tkivo)

## Slide 14: Retraktori
Razmakivači tkiva
Operacijsko polje čine preglednijim i dostupnijim
Samostojeći
Koje pridržavamo rukom
Kuke, grablje